## Slide 1
 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – UFS CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS APLICADAS - CCAA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA AGRONÔMICA - DEA
Disciplina: Manejo e Conservação da água e do Solo
Controle de Erosão Hídrica –
Construção de Canal Escoadouro (Cálculo) – Passo-a-passo

## Slide 2
EXERCICIO CANAIS ESCOADOUROS
Um certo produtor do Perimetro Irrigado da Ribeira, localizado na regiao Central do Estado, decidiu implantar um sistema de terraceamento em suas terras por razão de ocorrência de erosão, porem foi, pelos acadêmicos que finalizam a disciplina Manejo e Conservaçao do Solo e da Agua, orientado que de acordo com as recomendações técnicas pertinentes, os terraços deveriam ser construidos em gradiente, com a previa construção de um canal escoadouro, e que o mesmo deveria levar em consideração as características de solo apresentada na Tabela 1, assim como as demais informações aqui apresentadas.

## Slide 3
ATRIBUTO |  | Horizontes |  | 
 | Ap | E | EB | Bt
Matéria Orgânica – dag/Kg | 3,6 | 1,3 | 0,8 | 0,8
Areia Grossa - % | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0
Areia Fina - % | 12,0 | 11,0 | 9,0 | 3,0
Argila - % | 15,0 | 17,0 | 20,0 | 45,0
Silte - % | 71,0 | 71,0 | 70,0 | 51,0
TABELA 1 - Resultados da análise física do Perfil de um PLANOSSOLO HÁPLICO Eutrófico vértico
ATENÇÃO: Ao final dos cálculos, depois de executado o 4º. Passo, observar se a Velocidade de enxurrada calculada é menor do que a Vmax permitida em canais abertos (esperada), observada no 3º. Passo. Caso a Velocidade de enxurrada calculada for maior que a Velocidade max permitida, que sugestão pode ser dada para alteração do projeto e consequentemente não se potencializar erosão no canal escoadouro?

## Slide 5
INFORMAÇOES ADICIONAIS:
Cultura: Milho em sucessão com feijão;
Solo: Consultar Tabela 1;
Declividade do terreno: 8%;
Declividade do canal: 6%;
Periodo de segurança: 5 anos
Precipitaçao media: 950mm;
Area: 400 x 200 m = 8,0 ha
O canal escoadouro sera revestido com gramíneas de densidade média e stand regular;

## Slide 6
CALCULAR EH
D= (EV/EH) X 100