## Slide 1
GEOTÊXTEIS – TIPOLOGIA
Prof. Dr. Diego Vidal

## Slide 2: GEOSSINTÉTICOS
Do Geossintético ao Geotêxtil
Geossintéticos são um subconjunto de têxteis industriais ou têxteis técnicos;
Os têxteis industriais podem ser categorizados de acordo com a forma e a maneira como as estruturas têxteis são utilizadas (Kaswell, 1963):
Têxteis Industriais Compostos
Têxteis Industriais
Têxteis Industriais de Uso Direto

## Slide 3: GEOTEXTIL –DEFINIÇÃO
Têxteis Industriais de Uso Direto
São estruturas têxteis fabricadas ou incorporadas diretamente nos produtos acabados.
Biomalha
Geocélula
Biomanta
Exemplos:

## Slide 5: GEOTEXTIL –DEFINIÇÃO
Definição Geotêxteis (GT)
Material têxtil plano, permeável e à base de polímeros (natural ou sintético), podendo ser tecido, não tecido ou tricotado, utilizado em contato com o solo ou outros materiais em aplicações de engenharia geotécnica.
Referência: Frank (2004)
Aterro sanitário
Estruturas Têxteis

## Slide 6: GEOTEXTIL –FUNÇÕES
Desempenha várias funções entre as quais destacam-se:
Referências:
NBR 125553:2003
NBR ISO – 10318:2013
  Reforço;
  Infiltração;
  drenagem proteção;
  Separação;
  impermeabilização
  Controle de erosão
  superficial (laminar);

## Slide 7: GEOTEXTIL – TIPOS POR ESTRUTURA
Geocélula “Geocell” (GCE)
Estrutura tridimensional, permeável;
Em forma de casa de abelha ou similar;
Produzidas a partir de tiras de geossintéticos ligadas entre si.
Referência: NBR ISO – 10318:2013

## Slide 8: Geocélula “Geocell” (GCE)
Referência: NBR ISO – 10318:2013

## Slide 9: GEOTEXTIL – TIPOS POR ESTRUTURA
Geotêxtil Tipo Geogrelha (GGR)
Estrutura planar constituída por uma malha aberta e regular;
Constituída com elementos resistentes à tração que podem ser unidos por extrusão, solda ou entrelaçamento;
Suas aberturas são maiores que os elementos constituintes.
Referência: NBR ISO – 10318:2013

## Slide 10: Geotêxtil Tipo Geogrelha (GGR)
Referência: NBR ISO – 10318:2013

## Slide 11: GEOTEXTIL – TIPOS POR ESTRUTURA
Geotêxtil Tipo Geogrelha (GGR)
Permitem a interação com meio que estão confinadas;
Unidirecional - quando a sua resistência a tração direciona-se para uma direção
Bidimensional - quando a sua resistência a tração direciona-se para duas direções
Referência: NBR ISO – 10318:2013

## Slide 12: GEOTEXTIL – TIPOS POR ESTRUTURA
Geotêxtil tipo Geocomposto (GCO)
Produto formado pela superposição ou associação de um ou mais geossintéticos entre si ou com outros produtos;
Pelo menos um é geotêxtil;
Geralmente concebido para desempenhar uma função específica
Separador de drenagem reforçado;
Compósitos de drenagem;
Revestimento de argila geossintética.
a)
b)
c)
Referência: Shukla and Yin (2006)

## Slide 13: GEOTEXTIL – TIPOS POR ESTRUTURA
Geocomposto para Drenagem (GCO-D)
Formado pela associação de geossintéticos e similares, desenvolvido para reforço.
Referência: NBR ISO – 10318:2013

## Slide 14: GEOTEXTIL – TIPOS POR ESTRUTURA
Geocomposto argiloso para barreira impermeabilizante (GCO-L)
Formado pela associação de geossintéticos e material argiloso de baixa condutividade;
Principal função de barreira.
Referência: NBR ISO – 10318:2013

## Slide 15: GEOTEXTIL – TIPOS POR ESTRUTURA
Geomanta (GBL)
Estrutura tridimensional permeável, constituída de monofilamentos poliméricos e/ou outros elementos, integrados por meio mecânico e/ou outros;
Conhecido também como: biomanta caso seja biodegradável;
Utilizados no controle de erosão superficial do solo.
Referência: NBR ISO – 10318:2013

## Slide 16: Geomanta (GBL)
Referência: NBR ISO – 10318:2013

## Slide 17: GEOTEXTIL – TIPOS POR ESTRUTURA
Geodreno
Produto em forma tubular ou semicircular, com função predominantemente drenante.
Referência: NBR ISO – 10318:2013

## Slide 18: GEOTEXTIL – TIPOS POR ESTRUTURA
Geodreno – Natural
Estrutura do dreno vivo, tipo “espinha de peixe”;
Similar ao Geotubo do tipo dreno

## Slide 19: GEOTEXTIL – TIPOS POR ESTRUTURA
Geomalha (GMA)
Um geossintético ou geonatural geralmente com uma estrutura tecida plana;
Grandes tamanhos de poros, que variam de vários milímetros a vários centímetros para uso principalmente em trabalhos de controle de erosão.
Referência: NBR ISO – 10318:2013

## Slide 20: Geomalha (GMA)
Referência: NBR ISO – 10318:2013

## Slide 21: GEOTEXTIL – TIPOS POR ESTRUTURA
Geotira - “Geo-strip” (GST)
Produto em forma de tira, com função predominantemente de reforço.
Largura inferior a 200 mm;
Utilizado em contato com o solo ou outro material de construção.
Referência: NBR ISO – 10318:2013

## Slide 22: Geotira “Geo-strip” (GST)
Referência: NBR ISO – 10318:2013